# Seřízení spojky - Jawa 640

Seřízení:

Seřízení spojky provádíme v případě, že buď spojka prokluzuje, nebo málo vypíná - stroj má po zařazení snahu táhnout a řazení je hlučné.

Sejmeme pravé víko motoru, zkontrolujeme bowden, jestli není někde poškozený tak, že by se do něj mohla dostávat voda a nečistota. Pokud je vše OK zkontrolujeme lanko na obou koncích zda není roztřepené, jinak ho vyměníme. Lanko dobře pomažeme olejem a začneme se seřízením. Uprostřed originálního spojkového lanka bývá seřizovací šroub bowdenu ten zkrátíme téměř na doraz čímž uvolníme napětí lanka. U motoru je na lanku navlečen seřizovací šroub, kterým lanko zkrátíme s tím, že ponecháme lehkou vůli ( do 1 mm ). Povolíme seřizovací šroub spojky o několik otáček a znovu ho zvolna zašroubujeme tak až ucítíme odpor, mírně šroub vrátíme těsně před místo ve kterém odpor začal. Seřizovacím šroubem bowdenu doladíme vůli páčky na cca 1mm a překontrolujeme seřízení při jízdě.

Možné poruchy spojky:

- Motor se vytáčí, ale spojka prokluzuje - po zařazení motor hned nezabere -zkušenější prokluzování rozezná sluchem, laik může vyzkoušet následující drastičtější způsob: opřete na pevném podkladu motorku předním kolem o zeď, zařaďte 1. rychlost a pouštějte spojku jako při rozjíždění motorka by měla buď "chcípnout" , nebo u silnějšího stroje protočit zadní kolo, ale neměla by zůstat v běhu při puštěné spojce. Pokud seřízení nepomůže mohou být buď opotřebované lamely, nebo unavené přítlačné pružiny spojkového koše. Vadné lamely i pružiny je třeba vyměnit, u pružin je možné oddálit výměnu podložením pojistných kolíčků vhodnými ocelovými podložkami. Prokluzování spojky může být také způsobeno nevhodným olejem, případně aditivem do oleje, které není určené pro motory s mokrou spojkou.

- Při zařazené rychlosti a vypnuté spojce motorka nesmí táhnout - spojka málo vypíná, důvodem můžou být i zdeformované lamely, nebo plechové mezikroužky

- Hlučné řazení - spojka málo vypíná ( závada ale může být i v převodovce… )

- Spojka jde ztuha - pokud je hladký chod lanka zkontrolujeme lamely a spojkový koš - často bývá od lamel vymačkaný, pokud není poškození velké je možné koš i lamely zabrousit pilníkem ( pozor na kovové piliny v motoru )

- Spojka se nevrací - viz bod 4 - kontrola lanka, lamel a koše.

- Spojka je hlučná - v některých místech může spojka vydávat nepříjemné zvuky, většinou se jedná o zdeformovaný spojkový koš, některou z lamel, nebo plechových mezikroužků u modelů Jawa od 638 bývá důvodem chybějící, nebo opotřebovaný O-kroužek na dně spojkového koše.